Kosztorys ofertowy

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ "KAMIENICA - KOCIA GÓRA " K 140119 w miejscowości Buk,Chobędza,Kamienica w km 0+000- 1+295 działki Buk nr 390

Kamienica nr 416

Obiekt	DROGA GMINNA " KAMIENICA-KOCIA GÓRA " K 140119

Budowa	BUK

CHOBĘDZA : KAMIENICA

km 0+000-1+295

Inwestor	GMINA GOŁCZA

Wykonawca

CPV 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Przedmiar robót

DROGA GMINNA " KAMIENICA-KOCIA GÓRA " K 140119 - BUK CHOBĘDZA : KAMIENICA km 0+000-1+295

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Poszczeg.	Ilość

I.ROBOTY ZIEMNE -OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI -NAMULISKA.

1	D-06.03.01 KNNR 1 0204/01 - Mechaniczne zebranie namulisk z drogi z odwozem gr. 10 cm sr w km 0+000-1+295 str. l+p sr. szer. 0.5 m

1295 x 2 x 0.5 x 0.1	m3	129,500

razem	m3	 	129,5

II.NAWIERZCHNIA .

2	D-04.04.02 KNNR 6 0204/06 - Odbudowa nawierzchni z kamienia tłoczonego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm w km 0+000-1+295 szer. 3.0 m

1295 x 3.0	m2	3.885,000

razem	m2	 	3885

3	D-05.03.05A KNNR 6 0308.2/01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm w km 0+000- 1+295 szer. 3.0

1295 x 3.0	m2	3.885,000

razem	m2	 	3885

4	D-05.03.05C KNNR 6 0309/02 - Nawierzchnia z miesz.miner-bitum.asf.(w-wa ścieralna),gr.po zagęsz.4cm w km 0+000-1+295 szer. 3.0 m

1295 x 3.0	m2	3.885,000

razem	m2	 	3885